荔湾区体育发展中心关于训练大楼消防安全改造及游泳池维修项目的询价公告

针对训练大楼消防设施陈旧老化，游泳池更衣室墙面开裂严重、地基沉降等情况，荔湾区体育发展中心计划对训练大楼进行消防安全改造及游泳池维修，现将消防安全改造及游泳池维修项目进行公开询价，在报名并符合要求的单位内选取一家供应商，欢迎符合条件的单位参加，具体如下：

一、采购单位：广州市荔湾区体育发展中心。

二、采购内容：消防改造及游泳池维修项目内容清单（具体要求详见附件）。

三、报价供应商资质基本要求：

（一）报价人必须符合《政府采购法》第二十二条要求；

（二）报价人须具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；

（三）报价人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）报价人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）报价人履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（七）报价人需已在广东政府采购智慧云平台注册。

四、项目最高限额：人民币154万元（包含税费）。

五、报名时间、地点、方式和报价资料：

（一）报名时间：2024年4月26-29日（自发布公告之日起3个工作日），上午9：00至12：00，下午14：00至18：00，逾期提交的报价文件不予接受。

（二）报名地点：广州市荔湾区中山七路330号后座三楼（办公室），联系人：王先生、马小姐，联系电话：020-81811439。

（三）报名方式：资料提交，所有纸质资料用文件袋装好密封加盖公章递交。

（四）资料提交：

1.公司营业执照及相关资质证明（复印件，并加盖公章）；

2.项目设计方案及预算报价清单（原件密封，并加盖公章）；

（五）相关费用的承担：各报名单位自行承担参加本次项目询价的各项支出费用，荔湾区体育中心不为本次询价向任何参选机构支付任何费用。

六、中标单位确定：

（一）在公告报价截止时间内收到的报价方为有效报价。

（二）对符合相关条件的报价单位进行综合比较,由采购单位委托第三方进行评标，确定中标单位。

七、其他

广州市荔湾区体育发展中心对公告及询比文件有最终解释权。

附件：训练大楼消防改造及游泳池维修内容清单

广州市荔湾区体育发展中心

2024年4月26日

附件：

训练大楼消防改造及游泳池维修内容清单

| 序号 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、训练大楼消防 |
| （一）消防改造 |
| 1 | 消防报警主机 | 1 | 台 | 壁挂型 |
| 2 | 广播功放 | 1 | 台 | 壁挂型 |
| 3 | 烟感 | 180 | 套 | 吸顶式、含人工安装 |
| 4 | 手动报警按钮 | 20 | 套 | 吸顶式、含人工安装 |
| 5 | 声光报警器 | 20 | 套 | 吸顶式、含人工安装 |
| 6 | 消火栓按钮 | 20 | 套 | 吸顶式、含人工安装 |
| 7 | 广播 | 20 | 套 | 吸顶式、含人工安装 |
| 8 | BN20线管 | 2350 | 米 | 含人工安装 |
| 9 | 2*1.5双绞电线 | 3800 | 米 | 含人工安装 |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 | / |
| 11 | 消防箱 | 10 | 套 | 含人工安装、水带、水枪、灭火器 |
| 12 | DN65镀锌管 | 80 | 米 | 含人工安装 |
| 13 | DN100镀锌管 | 220 | 米 | 含人工安装 |
| 14 | 68度喷头 | 400 | 套 | 含人工安装 |
| 15 | DN50镀锌管 | 110 | 米 | 含人工安装 |
| 16 | DN32镀锌管 | 460 | 米 | 含人工安装 |
| 17 | DN25镀锌管 | 800 | 米 | 含人工安装 |
| 18 | 喷淋泵22KW | 2 | 套 | 含人工安装 |
| 19 | 稳压泵组 | 2 | 套 | 含人工安装 |
| 20 | DN150镀锌管 | 246 | 米 | 含人工安装 |
| 21 | 角铁 | 980 | kg | 含人工安装 |
| 22 | 辅材 | 1 | 批 | 阀门、配件、焊条等 |
| 23 | 应急照明灯具 | 60 | 具 | 含人工安装 |
| 24 | 应急照明控制器 | 1 | 台 | 含人工安装 |
| 25 | 应急照明电源箱 | 1 | 台 | 含人工安装 |
| 26 | 双电源箱 | 1 | 台 | 含人工安装 |
| 27 | 喷淋泵控制箱 | 1 | 台 | 含人工安装 |
| 28 | 稳压泵控制箱 | 1 | 台 | 含人工安装 |
| 29 | 拆装、修补天花 | 5 | 层 | 含人工、材料 |
| 30 | 水流指示器 | 5 | 个 | 含人工安装 |
| 31 | 信号阀DN100 | 5 | 个 | 含人工安装 |
| 32 | 湿式报警阀组 | 1 | 套 | 含人工安装 |
| 33 | 楼板打孔 | 16 | 个 | 含做防水 |
| （二）消防报审、报验 |
| 34 | 出图 | 1 | 套 | / |
| 35 | 图纸报审 | 1 | 项 | / |
| 36 | 资料收集 | 1 | 套 | / |
| 37 | 消防验收出证 | 1 | 项 | / |
| 二、游泳池维修 |
| （一)游泳池维修改造 |
| 1 | 拆除危墙 | 195 | ㎡ | 壁挂型 |
| 2 | 加装地梁 | 48 | m | 壁挂型 |
| 3 | 开挖地沟 | 48 | m | 吸顶式、含人工安装 |
| 4 | 建渣转运 | 1 | 项 | 吸顶式、含人工安装 |
| 5 | 切墙 | 195 | ㎡ | 吸顶式、含人工安装 |
| 6 | 批荡 | 390 | ㎡ | 吸顶式、含人工安装 |
| 7 | 贴瓷砖 | 390 | ㎡ | 吸顶式、含人工安装 |
| 8 | 地梁回填 | 1 | 项 | 含人工安装 |
| 9 | 地梁周边瓷砖修复 | 48 | ㎡ | 含人工安装 |
| （二）游泳池二楼篮球场单边漏水 |
| 10 | 清除地面原有的砂浆水泥 | 48 | ㎡ | / |
| 11 | 防水处理楼缝两边 | 48 | ㎡ | / |
| 12 | 防水地面保护 | 56 | ㎡ | / |